## Slide 1
Notes: Пам'ятна мінімодель ракети FP-5 «Фламінго» для 3D-друку: ракета довжиною 120 мм на підставці з написом.

## Slide 2
Notes: Модель задумана як пам'ятний сувенір: її легко надрукувати на звичайному FDM-принтері.

## Slide 3
Notes: Загальний габарит зібраної моделі — 140 на 58 на 54,8 міліметра.

## Slide 4
Notes: Модель розбита на чотири деталі, кожна друкується пласко без підтримок.

## Slide 5
Notes: Перший аркуш ескізу: вигляди спереду, згори і з носа з габаритними розмірами, перевірка посадок і підсумок матеріалу.

## Slide 6
Notes: Друкуємо PLA соплом 0,4 мм, шаром 0,12–0,16 мм. Підтримки не потрібні. Напис можна виділити зміною кольору на висоті 6 мм.

## Slide 7
Notes: Уся модель потребує близько 40 грамів пластику — це приблизно 28 гривень при ціні котушки 700 гривень за кілограм.

## Slide 8
Notes: Найбільше пластику йде на підставку — близько трьох чвертей усієї маси.

## Slide 9
Notes: Деталі просто вставляються одна в одну, клей — за бажанням.

## Slide 10
Notes: Архів flamingo_fp5.zip містить файли для друку, 3D-моделі для Blender, ескіз і розрахунок.

## Slide 11
Notes: Підсумок: модель готова до друку, всі файли — в одному архіві.